Wavecom模块AT指令简介

一 . 一 般 命 令

1.AT+CGMI 给出模块厂商的标识.

2.AT+CGMM 获得模块标识.这个命令用来得到支持的频带(GSM 900,DCS 1800 或PCS 1900).当

模块有多频带时,回应可能是不同频带的结合.

3.AT+CGMR 获得模块的软件版本.

4.AT+CGSN 获得 GSM 模块的 IMEI(国际移动设备标识)序列号.

5.AT+CSCS 选择TE 特征设定.这个命令报告TE 用的是哪个状态设定上的 ME.

ME于是可以转换每一个输入的或显示的字母.这个是用来发送.读取或者撰写短信.

6.AT+WPCS 设定电话簿状态.这个特殊的命令报告通过 TE 电话簿所用的状态的ME.

ME于是可以转换每一个输入的或者显示的字符串字母.这个用来读或者写电话簿的入口.

7.AT+CIMI 获得 IMSI.这命令用来读取或者识别SIM 卡的IMSI (国际移动签署者标识). 在读取

IMSI 之前应该先输入PIN(如果需要PIN的话)码.

8.AT+CCID 获得 SIM 卡的标识.这个命令使模块读取 SIM卡上的EF-CCID 文件.

9.AT+GCAP 获得能力表.(支持的功能)

10.A/ 重复上次命令.只有 A/ 命令不能重复.这命令重复前一个执行的命令.

11.AT+CPOF 关机.这个特殊的命令停止 GSM 软件堆栈和硬件层.命令AT+CFUN=0的功能

与+CPOF 相同.

12.AT+CFUN 设定电话机能.这个命令选择移动站点的机能水平.

13.AT+CPAS 返回移动设备的活动状态.

14.AT+CMEE 报告移动设备的错误.这个命令决定是否允许输出错误代码"+CME ERROR:"

或者"+CMSERROR:"代替简单的"ERROR".

15.AT+CKPD 小键盘控制.仿真 ME小键盘执行命令.

16.AT+CCLK 时钟管理.这个命令用来设置或者获得 ME真实时钟的当前日期和时间.

17.AT+CALA 警报管理.这个命令用来设定在 ME 中的警报日期/时间.(闹铃)

18.AT+CRMP 铃声旋律播放.这个命令在模块的蜂鸣器上播放一段旋律.有两种旋律可用:语音来电

及数据或传真呼叫旋律和到来短信声音.

19.AT+CRSL 设定或获得到来的电话铃声的声音级别.

二 . 呼 叫 控 制 命 令

1.ATD 拨号命令.这个命令用来设置通话.数据或传真呼叫.

2.ATH 挂机命令.

3.ATA 接电话.

4.AT+CEER 扩展错误报告.这个命令给出当上一次通话设置失败后中断通话的原因.

5.AT+VTD 给用户提供应用 GSM 网络发送DTMF(双音多频)双音频.这个命令用来定义双音

频的长度(默认值是300毫秒).

6.AT+VTS 给用户提供应用 GSM 网络发送DTMF双音频.这个命令允许传送双音频.

7.ATDL 重拨上次电话号码.

8.AT%Dn 数据终端就绪(DTR)时自动拨号.

9.ATS0 自动应答.

10.AT+CICB 来电信差.

11.AT+CSNS 单一编号方案.

12.AT+VGR,AT+VGT 增益控制.这个命令应用于调节喇叭的接收增益和麦克风的传输增益.

13.AT+CMUT 麦克风静音控制.

14.AT+SPEAKER 喇叭/麦克风选择.这个特殊命令用来选择喇叭和麦克风.

Tech-Link T&E Limited

15.AT+ECHO 回音取消.

16.AT+SIDET 侧音修正.

17.AT+VIP 初始化声音参数.

18.AT+DUI 用附加的用户信息拨号.

19.AT+HUI 用附加的用户信息挂机.

20.AT+RUI 接收附加用户信息.

三 .网 络 服 务 命 令

1.AT+CSQ 信号质量.

2.AT+COPS 服务商选择.

3.AT+CREG 网络注册.获得手机的注册状态.

4.AT+WOPN 读取操作员名字.

5.AT+CPOL 优先操作员列表.

四 . 安 全 命 令

1.AT+CPIN 输入 PIN.

2.AT+CPIN2 输入 PIN2.

3.AT+CPINC PIN的剩余的尝试号码.

4.AT+CLCK 设备锁.

5.AT+CPWD 改变密码.

五 . 电 话 簿 命 令

1.AT+CPBS 选择电话簿记忆存储.

2.AT+CPBR 读取电话簿表目.

3.AT+CPBF 查找电话簿表目.

4.AT+CPBW 写电话簿表目.

5.AT+CPBP 电话簿电话查询.

6.AT+CPBN 电话簿移动动作.这个特殊命令使电话簿中的条目前移或后移(按字母顺序)

7.AT+CNUM 签署者号码.

8.AT+WAIP 防止在下一次重起时初始化所有的电话簿.

9.AT+WDCP 删除呼叫电话号码.

10.AT+CSVM 设置语音邮件号码.

六 . 短 消 息 命 令

1.AT+CSMS 选择消息服务.支持的服务有GSM-MO.SMS-MT.SMS-CB.

2.AT+CNMA 新信息确认应答.

3.AT+CPMS 优先信息存储.这个命令定义用来读写信息的存储区域.

4.AT+CMGF 优先信息格式.执行格式有 TEXT 方式和 PDU 方式.

5.AT+CSAS 保存设置.保存+CSAS 和+CSMP 的参数.

6.AT+CRES 恢复设置.

7.AT+CSDH 显示文本方式的参数.

8.AT+CNMI 新信息指示.这个命令选择如何从网络上接收短信息.

9.AT+CMGR 读短信.信息从+CPMS 命令设定的存储器读取.

10.AT+CMGL 列出存储的信息.

11.AT+CMGS 发送信息.

12.AT+CMGW 写短信息并存储.

Tech-Link T&E Limited

13.AT+CMSS 从存储器中发送信息.

14.AT+CSMP 设置文本模式的参数.

15.AT+CMGD 删除短信息.删除一个或多个短信息.

16.AT+CSCA 短信服务中心地址.

17.AT+CSCB 选择单元广播信息类型.

18.AT+WCBM 单元广播信息标识.

19.AT+WMSC 信息状态(是否读过.是否发送等等)修正.

20.AT+WMGO 信息覆盖写入.

21.AT+WUSS 不改变 SMS 状态.在执行+CMGR 或+CMGL后仍保持UNREAD.

七 . 追 加 服 务 命 令

1.AT+CCFC 呼叫继续.

2.AT+CLCK 呼叫禁止.

3.AT+CPWD 改变追加服务密码.

4.AT+CCWA 呼叫等待.

5.AT+CLIR 呼叫线确认限制.

6.AT+CLIP 呼叫线确认陈述.

7.AT+COLP 联络线确认陈述.

8.AT+CAOC 费用报告.

9.AT+CACM 累计呼叫计量.

10.AT+CAMM 累计呼叫计量最大值.

11.AT+CPUC 单价和货币表.

12.AT+CHLD 呼叫相关的追加服务.

13.AT+CLCC 列出当前的呼叫.

14.AT+CSSN 追加服务通知.

15.AT+CUSD 无组织的追加服务数据.

16.AT+CCUG 关闭的用户组.

八 . 数 据 命 令

1.AT+CBST 信差类型选择.

2.AT+FCLASS 选择模式.这个命令把模块设置成数据或传真操作的特殊模式.

3.AT+CR 服务报告控制.这个命令允许更为详细的服务报告.

4.AT+CRC 划分的结果代码.这个命令在呼叫到来时允许更为详细的铃声指示.

5.AT+ILRR 本地 DTE-DCE 速率报告.

6.AT+CRLP 无线电通信线路协议参数.

7.AT+DOPT 其他无线电通信线路参数.

8.AT%C 数据压缩选择.

9.AT+DS 是否允许 V42 二度数据压缩.

10.AT+DR 是否报告 V42 二度数据压缩.

11.AT\N 数据纠错选择.

九 . 传 真 命 令

1.AT+FTM 传送速率.

2.AT+FRM 接收速率

3.AT+FTH 用 HDLC协议设置传真传送速率.

4.AT+FRH 用 HDLC协议设置传真接收速率.

Tech-Link T&E Limited

5.AT+FTS 停止特定时期的传送并等待.

6.AT+FRS 接收沉默.

十 . 第 二 类 传 真 命 令

1.AT+FDT 传送数据.

2.AT+FDR 接收数据.

3.AT+FET 传送页标点.

4.AT+FPTS 页转换状态参数.

5.AT+FK 终止会议.

6.AT+FBOR 页转换字节顺序.

7.AT+FBUF 缓冲大小报告.

8.AT+FCQ 控制拷贝质量检验.

9.AT+FCR 控制接收传真的能力.

10.AT+FDIS 当前会议参数.

11.AT+FDCC 设置 DCE 功能参数.

12.AT+FLID 定义本地 ID 串.

13.AT+FPHCTO 页转换超时参数.

十 一 .V25-V25 命 令

1.AT+IPR 确定 DTE 速率.

2.AT+ICF 确定 DTE-DCE 特征结构.

3.AT+IFC 控制 DTE-DCE 本地流量.

4.AT&C 设置 DCD(数据携带检测)信号.

5.AT&D 设置 DTR(数据终端就绪)信号.

6.AT&S 设置 DST(数据设置就绪)信号.

7.ATV 决定 DCE 响应格式.

8.ATZ 恢复为缺省设置.

9.AT&W 保存设置.

10.ATE 决定是否回显字符.

11.AT&F 回到出厂时的设定.

12.AT&V 显示模块设置情况.

13.AT+WMUX 数据/命令多路复用.

十 二 .特 殊 AT 命 令

1.AT+CCED 小区环境描述.

2.AT+WIND 一般指示.

3.AT+ADC 模拟数字转换度量.

4.AT+CMER 移动设备事件报告.这个命令决定是否允许在键按下时是否主动发送结果代码.

5.AT+WLPR 读取的语言编码.

6.AT+WLPW 写的语言编码.

7.AT+WIOR 读取 GPIO 值.

8.AT+WIOW 写 GPIO 值.

9.AT+WIOM 输入/输出口管理.

10.AT+WTONE 播放旋律.

11.AT+WDTMF 播放 DTMF 旋律.

12.AT+WDWL 进入软件下载模式.

Tech-Link T&E Limited

13.AT+WVR 配置信差的声音速率.

14.AT+WDR 配置数据速率

15.AT+WHWV 显示硬件的版本.

16.AT+WDOP 显示产品的出厂日期.

17.AT+WSVG 声音增益选择.

18.AT+WSTR 返回指定状态的状态.

19.AT+WSCAN 扫描收到的信号强度.

20.AT+WRIM 设置或返回铃声指示模式

21.AT+W32K 是否允许 32kHz 省电方式.

22.AT+WCDM 改变缺省旋律.

23.AT+WSSW 显示内部软件版本.

24.AT+WCCS 编辑或显示订制性质设置表.

25.AT+WLCK 允许在特定的操作符上个性化 ME.

26.AT+CPHS 设置 CPHS 命令.

27.AT+WBCM 电池充电管理.

28.AT+WFM 特性管理.是否允许模块的某些特性,如频段模式及SIM 卡电压等.

29.AT+WCFM 商业特性管理.是否允许 Wavecom 特殊特性.

30.AT+WMIR 允许从当前存储的参数值创建定制的存储镜像

31.AT+WCDP 改变旋律的缺省播放器.

十 三 .SIM 卡 工 具 箱 命 令

1.AT+STSF 配置工具箱实用程序.

2.AT+STIN 工具箱指示.

3.AT+STGI 获得从 SIM 卡发来的预期命令的信息.

4.AT+STCR 主动提供的结果:工具箱控制反应.

5.AT+STGR 给出响应.允许程序或用户从主菜单上选择项目,或响应某些命令.

注: 本手册供开发参考,如有更改以实际的最新资料为准,恕不另行通知.

Tech-Link T&E Limited 常用AT命令手册

- 1 -

常 用 AT 命 令 手 册

1,常用操作

1.1 AT

命令解释:检测Module与串口是否连通,能否接收AT命令;

命令格式:AT

命令返回:OK (与串口通信正常)

(无返回,与串口通信未连通)

测试结果:AT

OK

1.2 AT+CSQ

命令解释:检查网络信号强度

命令格式:AT+CSQ

命令返回:+CSQ: **,##

其中**应在10到31之间,数值越大表明信号质量越好,##为误码

率,值在0到99之间.

否则应检查天线或SIM卡是否正确安装

测试结果:AT+CSQ

+CSQ: 20,5

1.3 AT+CPIN

命令解释:检查登入移动设备(ME)的密码.

命令格式:AT+CPIN

命令返回:+CPIN: 状态

其中状态值可能是:

READY(表示SIM卡正常,同时不需要登入密码),

SIM PIN (表示ME等待提供 SIM卡的 PIN码)

SIM PUK (表示ME等待提供 SIM卡的 PUK码)

SIM PIN2 (表示ME等待提供 SIM卡的 PIN2码)

SIM PUK2 (表示ME等待提供 SIM卡的 PUK2码)

PH-SIM PIN (表示设备被锁SIM卡,ME等待提供从手机到 SIM卡的密码)

PH-NET PIN (表示设备被锁网络,ME等待提供提供网络个性化密码)

ERROR (表示SIM卡失败或没有插入SIM卡)

测试结果:AT+CPIN

+CPIN: READY

表示SIM卡正常,同时不需要登入密码.

1.4 AT+COPS

命令解释:查询运营商选择状态.

命令格式:AT+COPS

命令返回:+COPS: ,,

的值为0到4, 默认值是0

的值为0到2, 默认值是2

的值为运营商代码, 中国移动的代码是46000, 联通的代码是46001

测试结果:AT+COPS

Tech-Link T&E Limited 常用AT命令手册

- 2 -

+COPS: 0, 2, 46000

1.5 AT+WOPEN=2

命令解释:查询模块支持Open AT的Library版本及是否有Open AT Application在模块中.

命令格式:AT+ WOPEN=2

命令返回:+WOPEN: 2, "Open AT Library version"," Open AT Application version"

Open AT Library version代表的是模块支持Open AT的Library版本,通常显示的

值为"AT v04.1x" 或 "AT v04.2x"

Open AT Application version代表的是模块支持Open AT的Library版本,通常显

示的值为"AT v04.1x" 或 "AT v04.2x"

注: "Open AT Library version"和" Open AT Application version"两个值必须是一个

一致(除最后一位外),否则会导致Open AT程序不稳定.

如果返回值" Open AT Application version"中没有数据,仅显

示+WOPEN: 2,"AT v04.10"则表示模块中没有Open AT Application程序.

测试结果:AT+WOPEN=2

+WOPEN: 2,"AT v04.10","AT v04.11"

OK

1.6 AT+WOPEN=0

命令解释:停止Open AT Application程序.

命令格式:AT+ WOPEN=0

命令返回:OK 或 ERROR

测试结果:AT+WOPEN=0

OK

1.7 AT+WOPEN=4

命令解释:删除Open AT Application程序.

命令格式:AT+ WOPEN=4

命令返回:OK 或 ERROR

测试结果:AT+WOPEN=4

OK

注: 删除Open AT Application程序前,必须先使用AT+WOPEN=0停止Open AT程序.

1.8 AT+WOPEN=1

命令解释:开启Open AT Application程序.

命令格式:AT+ WOPEN=1

命令返回:OK 或 ERROR

测试结果:AT+WOPEN=1

OK

1.9 AT+WIPCFG=3

命令解释:查询WIP软件版本.

命令格式:AT+ WIPCFG=3

命令返回: 或 ERROR

测试结果:AT+WIPCFG=3

WIP Soft v201 on Open AT OS v411

OK

Tech-Link T&E Limited 常用AT命令手册

- 3 -

注意: 使用AT+WIPCFG=3命令前,必须确保Open AT程序是开启状态(即AT+WOPEN=1).

WIP Soft v201代表WIP的软件版本是V201, on Open AT OS v411代表前面v201的

WIP软件是基于v411的Opean AT开发平台上开发的.

WIP软件就是TCP/IP协议站

1.10 AT+CSCS

命令解释:查询终端适配器(TE)的字符集.

命令格式:AT+ CSCS

命令返回:

返回值通常是下列中的一项.

"GSM" ----- GSM缺省符号集(参考 GSM 03.38第 6.2.1节).

"PCCP437" ---- PC字符集代码页 437.

"CUSTOM" ---- 用户自定义.

"HEX" ---- 十六进制: (取值范围:00到 FF.比如:052FE6表示 3个 8bit字

符,转换为十进制,分别为 5,47,230,禁止转换为ME原始字符集).

测试结果:AT+CSCS

+CSCS: "PCCP437"

OK

1.11 AT+CGSN

命令解释:查询模块的IMEI号码.

命令格式:AT+ CGSN

命令返回:

测试结果:AT+CGSN

012345678901234

OK

注意: 如果显示012345678901234表示模块没有写IMEI号码,有IMEI号码的话

应该显示是35xxxxxxxx (共15位数字).

1.12 ATI7

命令解释:查询语音编码特性

命令格式:ATI7

命令返回:SPEECH CODINGS: FR,EFR,HR,AMR

1.13 ATZ

命令解释:恢复默认设置

命令格式:ATZ

命令返回:OK

1.14 AT+CGMR (此命令功能同等于ATI3)

命令解释:查询模块版本;

命令格式:AT+CGMR

命令返回:

+CMEERROR

测试结果:AT+CGMR

661_09gg.Q2686H 1925236 100506 11:13

OK

Tech-Link T&E Limited 常用AT命令手册

- 4 -

解释:模块的Firmware版本号为661

1.15 AT+IPR

命令解释:修改串口1波特率;

命令格式:AT+IPR=

命令返回:ERROR

OK

测试结果:AT+IPR=115200

OK

注意:串口波特率修改为115200后要把串口调试工具的波特率设为相应波

特率后模块才会有返回.

1.16 AT&W

命令解释:保存模块设置;

命令格式:AT&W

命令返回:OK

ERROR(保存不成功)

测试结果:AT&W

OK

1.17 ;&W

命令解释:连续保存命令

命令格式:ATxxx;&W (ATxxx代表要设置的命令,紧跟;&W表示执行此设置的

同时保存该设置)

命令返回:OK

例如要将模块的波特率设置成115200并保存它,则可以直接按如下操作:

测试结果:AT+IPR=115200;&W

1.18 AT+CGMI

命令解释:查询模块厂商的标识;

命令格式:AT+CGMI

命令返回:WAVECOM MODEM

测试结果:AT+CGMI

WAVECOM MODEM

1.19 AT+CGMM

命令解释:获取模块支持的频带;

命令格式:AT+CGMM

命令返回:MULTIBAND 900E 1800

900E

1800

1900

G850

MULTIBAND G850 1900

测试结果:AT+CGMM

MULTIBAND 900E 1800 (表示模块支持多频带,首选频带为900E 1800)

Tech-Link T&E Limited 常用AT命令手册

- 5 -

1.20 A/

命令解释:重复上次命令;

命令格式:A/

命令返回:上一次AT命令返回的值

这命令重复前一个执行的命令

1.21 AT+CPOF

命令解释:关机;这个特殊的命令可停止GSM软件堆栈和硬件层

命令格式:AT+CPOF

命令返回:OK

测试结果:AT+CPOF

OK

注: AT+CPOF用于停止GSM软件堆栈,这命令的功能与AT+CFUN=0相同,

执行AT+CFUN=1即可重新运行GSM软件堆栈.

AT+CPOF=1用于停止GSM硬件层,运行此命令后AT将失去回应,必需

对模块进行硬件复位模块方可重新工作.

1.22 AT+CMEE

命令解释:模块的错误报告;

命令格式:AT+CMEE=0 和 AT+CMEE=1

命令返回:OK

AT+CMEE=0表示关闭模块的出错报告,当模块的AT执行错误时,返回值

仅为 " ERROR "

AT+CMEE=1表示开启模块的出错报告,当模块的AT执行错误时,返回值

为 " +CME ERROR: xxx " [xxx代表错误代码,依照此代码可查询错误类型]

1.23 AT+CCLK

命令解释:时钟管理;

命令格式:AT+CCLK 用于查询模块当前的时间

命令返回:+CCLK: "yy/MM/dd,hh:mm:ss"

另: AT+CCLK="08/03/17,10:34:23"用于设置模块的时钟,执行此命令后,模

块的时钟将设定成为08年3月17日10点34分23秒

1.24 AT+CREG

命令解释:网络注册及状态查询;

命令格式:AT+CREG=MODE

命令返回:OK

如果输入AT+CREG 则返回+CREG: , [ ,, ]

注: 的值共有三个选项,分别是0 or 1 or 2, 其中0代表关闭网络注册结果

码, 1代表当网络注册状态改变时激活网络注册结果码, 2代表激活网

络注册结果码同时显示区域和小区信息.

的返回值共有三个,分别是0, 1, 2,3,4,5 , 其中0代表没有注册网络同时

模块没有找到运营商, 1代注册到了本地网络, 2代表找到运营商但没

有注册网络, 3代表注册被拒绝, 4代表未知的数据, 5代表注册在漫游

状态.

表示所属网络区域代码,十六进制格式显示,如: "279C"

表示所属网络的小区ID,十六进制格式显示,如: "0EB2"

Tech-Link T&E Limited 常用AT命令手册

- 6 -

注: 的值设定为0或1的话, ,的返回值则不显示.

测试结果:AT+CREG=0

OK

AT+CREG

+CREG: 0,1

AT+CREG=1

OK

AT+CREG

+CREG: 1,1

AT+CREG=2

OK

AT+CREG

+CREG: 2,1, "279C", "0EB2"

2,通话操作

2.1 ATD

命令解释:拨打电话

命令格式:ATD**********;(****为电话号码)

命令返回:无返回 (对方接通后就返回OK)

NO DIAL TONE(没有拨号音)

NO CARRIER(无载波)

NO ANSWER(对方无应答)

注: 拨叫语音号码需要在电话号码后加;号, 拨打数据号码时无需;号

2.2 ATDL

命令解释:重拨上一次电话号码

命令格式:ATDL

命令返回:******* (*******为上一次呼叫的电话号码)

其它返回值类似ATD的返回值

2.3 RING

命令解释:有电话呼入

命令格式:有来电时串口自动送出RING字符串.

命令返回:无

2.4 ATA

命令解释:摘机

命令格式:ATA

命令返回:OK

测试结果:RING

RING

ATA (当串口收到RING时输入)

OK

接通电话.

Tech-Link T&E Limited 常用AT命令手册

- 7 -

2.5 ATH

命令解释:挂机

命令格式:ATH

命令返回:OK

测试结果:ATH

OK

电话挂断(通话过程中)

2.6 AT+VTS

命令解释:拨打分机

命令格式:AT+VTS="分机号码"

命令返回:OK

测试结果: ATD26743050;

OK

AT+VTS="7"

OK

AT+VTS="8"

OK

AT+VTS="9"

OK

AT+VTS="2"

OK

以上操作是通过26743050的总机拨到7892的分机上.

2.7 ATS0

命令解释:自动应答

命令格式:ATS0

命令返回:OK

测试结果:ATS0

000

OK

ATS0=003 (设置响铃三声后自动应答)

OK

2.8 AT+VGR

命令解释:喇叭接收音量控制

命令格式:AT+VGR=xxx (xxx数值介于0~255之间,每16个数值增益改变2db)

命令返回: +VGR: xxx

OK

2.9 AT+VGT

命令解释:麦克风输出音量控制

命令格式:AT+VGT=xxx (xxx数值介于0~255之间,每32个数值增益改变3db)

命令返回: +VGT: xxx

OK

Tech-Link T&E Limited 常用AT命令手册

- 8 -

2.10 AT+CMUT

命令解释:麦克风静音控制

命令格式:AT+CMUT=x

命令返回:OK

注: 上面x的值共包含0和1, 0代表关闭静音功能, 1代表开启静音功能.

3,短信息操作

短信操作步骤及相关命令:

(1) 设置短信格式——AT+CMGF

(2) 设置短信存储载体——AT+CPMS

(3) 设置短信接收提示方式——AT+CNMI

(4) 发送短信——AT+CMGS

(5) 显示短信——AT+CMGL

3.1 AT+CPMS

命令解释:选择短信存储载体

3.1.1命令格式:AT+CPMS=[,][,]

设置短信存储载体

命令返回:+CPMS:,,,,,

OK

ERROR

测试结果:a. AT+CPMS="SM"

+CPMS: 8,15,8,15,1,40

OK

设置成功,并显示状态:SM(SIM卡)存储器总容量为15,当前存储量8;

ME(模块)存储器总容量为40,当前存储量1;mem1定义为SM;

b. AT+CPMS="SM","SM"

+CPMS: 8,15,8,15,1,40

OK

设置成功,并显示状态:SM存储器总容量为15,当前存储量8;

ME存储器总容量为40,当前存储量1;mem1定义为SM;mem2

定义为SM;

c. AT+CPMS="SM","SM","SM"

+CPMS: 8,15,8,15,8,15

OK

设置成功,并显示状态:SM存储器总容量为15,当前存储量8;

ME存储器总容量为40,当前存储量1;mem1定义为SM;mem2

定义为SM;mem3定义为SM;

d. AT+CPMS="ME","SM","SM"

+CPMS: 1,40,8,15,8,15

OK

设置成功,并显示状态:SM存储器总容量为15,当前存储量8;

ME存储器总容量为40,当前存储量1;mem1定义为ME;mem2

定义为SM;mem3定义为SM;

e. AT+CPMS="ME","SM","ME"

+CPMS: 1,40,8,15,1,40

OK

Tech-Link T&E Limited 常用AT命令手册

- 9 -

设置成功,并显示状态:SM存储器总容量为15,当前存储量8;

ME存储器总容量为40,当前存储量1;mem1定义为ME;mem2

定义为SM;mem3定义为ME;

f. AT+CPMS="ME

ERROR

命令格式错误,缺少{"}; 注: +CPMS后面的参数必须使用大写格式.

3.1.2命令格式:AT+CPMS

显示当前短信存储载体设置

命令返回:+CPMS:,,,,,,

,,

OK

ERROR

测试结果:a. AT+CPMS

+CPMS: "SM",8,15,"SM",8,15,"ME",1,40

OK

当前短信存储载体设置为:mem1为SM,mem2为SM,mem3

为ME;

b. AT+CPMS!

ERROR

命令错误;

3.1.3命令格式:AT+CPMS=

显示本命令支持的参数

命令返回:+CPMS: (list of supporteds),(list of supporteds),

(list of supporteds)

OK

ERROR

测试结果:AT+CPMS=

+CPMS: ("ME","SM"),("ME","SM"),("ME","SM")

OK

3.2 AT+CMGF

命令解释:设置短信格式

3.2.1命令格式:AT+CMGF=

命令返回:OK

ERROR

设置短信格式

3.2.2命令格式:AT+CMGF=

命令返回:OK

ERROR

显示本命令支持的参数

3.2.3命令格式:AT+CMGF

命令返回:OK

ERROR

显示当前短信格式

测试结果:AT+CMGF=

+CMGF: (0,1) 注: 0表示短信为PDU格式, 1表示短信为文本格式

OK

Tech-Link T&E Limited 常用AT命令手册

- 10 -

AT+CMGF

+CMGF: 0

OK

AT+CMGF=1

OK

AT+CMGF

+CMGF: 1

OK

3.3 AT+CMGS

命令解释:发送短信

命令格式:AT+CMGS=xxx 注: xxx代表接收短信的电话号码.

命令返回:> 注: 此时等待短信内容输入. 输入完短信

内容后,需要按Ctrl+Z发送短信.

+CMGS: xxx 注: xxx代表通道端口代码,它是随机的.

OK (此返回值表示短信发送成功)

ERROR (此返回值表示短信发送不成功)

测试结果:a. AT+CMGS=13798335220

>ABCD1234.456

+CMGS : 97

OK

b. AT+CMGS="13798335220"

> IT IS TEST NOW

+CMGS: 98

OK

注: 以上测试结果是通过文本格式传送测试. PDU格式的测试及短信发送

方法请参照文档《pdu格式发送短信息例子》

3.4 AT+CMGR

命令解释:读短信

命令格式:AT+CMGR=

命令返回:+CMGR:,[],]

OK

ERROR

测试结果:a. AT+CMGR=5

OK

返回值仅为OK,表示5号短信位置为空;

b. AT+CMGR=2

+CMGR: 2,"REC READ","+8613798335220",,"08/03/19, 17:30:35+32"

998B76844F60002E518D5FCD5FCD5427

OK

读出2号短信;

3.5 AT+CMGW

命令解释:写短信,并保存到存储载体

Tech-Link T&E Limited 常用AT命令手册

- 11 -

命令格式:AT+CMGW=[,]

命令返回:+CMGW:

OK

ERROR

测试结果:AT+CMGW="13798335220"

> SHELLEY123456

+CMGW: 1

OK

把目标地址为13798335220的短信存入存储载体,且被分配的地址

为1号短信;

3.6 AT+CMGD

命令解释:删除短信

命令格式:AT+CMGD=

命令返回:OK

ERROR

测试结果:AT+CMGD=1

OK

1号短信被删除

3.7 AT+CMGL

命令解释:显示短信清单

命令格式:AT+CMGL=

命令返回:+CMGL:,,,[],[][,,]

[

测试结果:AT+CMGL=

+CMGL: ("REC UNREAD","REC READ","STO UNSENT","STO SENT"."ALL")

注: AT+CMGL="REC UNREAD"代表显示未读短信清单

AT+CMGL= "REC READ"代表显示已读短信清单

AT+CMGL= "STO SENT"代表显示已发送的存储短信清单

AT+CMGL= "STO UNSENT"代表显示未发送的存储短信清单

AT+CMGL= "ALL"代表显示所有短信清单

3.8 AT+CMSS

命令解释:发送存储载体中的短信

命令格式:AT+CMSS=

命令返回:+CMSS:

OK

ERROR

测试结果:AT+CMSS=2

+CMSS: 204

OK

3.9 AT+CNMI

命令解释:新短信提示

3.9.1命令格式:AT+CNMI=,,,,

命令返回:OK

Tech-Link T&E Limited 常用AT命令手册

- 12 -

ERROR

测试结果:AT+CNMI=3,2

OK

3.9.2命令格式:AT+CNMI

命令返回:+CNMI: ,,,,

OK

ERROR

测试结果:AT+CNMI

+CNMI: 3,2,0,0,0

OK

3.9.3命令格式:AT+CNMI=

命令返回:+CNMI: (list of supporteds), (list of supporteds), (list of

supporteds), (list of supporteds) , (list of supporteds)

OK

测试结果:AT+CNMI=3,2

OK

4,TCP/IP部分

4.1 AT+WOPEN

命令解释:Open AT程序管理

命令格式:AT+WOPEN=[,]

命令返回:OK

ERROR

测试结果:AT+WOPEN=1

OK

4.2 AT+WIPCFG

命令解释:TCP/IP协议栈处理

命令格式:AT+WIPCFG=

的值共包含0和1和2和3和4 , 0代表停止协议栈, 1代

表开启协议栈, 3代表查询协议栈软件版本. 2代表配置协议栈(如:AT+

WIPCFG=2,4,1000的意思是设置协议栈的单包最大数据为1000个字

节). 4代表协议栈的配置管理(如:AT+ WIPCFG=4,1的意思是将协议栈

的配置数据保存到FLASH中).

命令返回:OK

ERROR

测试结果:AT+WIPCFG=0

OK

AT+WIPCFG=1

OK

AT+WIPCFG=3 (运行此命令前, 必须先AT+WIPCFG=1)

WIP Soft v301 on Open AT OS v313

Sep 28 2007 14:53:28 WIPlib:v3a02 WIPSoft:v2a07

OK

AT+WIPCFG=2,4,1000

OK

Tech-Link T&E Limited 常用AT命令手册

- 13 -

AT+WIPCFG=4,1

OK

4.3 AT+WIPBR

命令解释:设置通讯参数

命令格式:AT+WIPBR=1,6 (其中1代表打开数据通道, 6代表走GPRS通讯方式)

命令返回:OK

ERROR

测试结果:AT+WIPBR=1,6 (设置通道数据格式)

OK

注: AT+WIPBR=2,6,11,"APN" (设置APN名称)

AT+WIPBR=2,6,12,"Context id" (设置通讯ID号)

AT+WIPBR=2,6,0,"username" (设置通讯用户名)

AT+WIPBR=2,6,1,"password" (设置通讯密码)

AT+WIPBR=4,6,0 (启动连接进程)

AT+WIPBR=5,6, (停止连接进程)

AT+WIPBR=3,6, (查询GPRS设置参数)

4.4 AT+WIPCREATE

命令解释:建立客户端端口连接

命令格式:AT+WIPCREATE=2,,,

命令返回:ERROR

OK

测试结果:AT+WIPCREATE=2,1,"166.111.8.238",23

OK

+WIPREADY: 2,1

+WIPDATA: 2,1,3

4.5 AT+WIPCLOSE

命令解释:关闭客户端连接

命令格式:AT+WIPCLOSE=2,

命令返回:ERROR

OK

测试结果:AT+WIPCLOSE=2,1

OK

4.6 AT+WIPDATA

命令解释:获得最新的错误信息.

命令格式:AT+WIPDATA=,,

命令返回:ERROR

OK

测试结果:AT+WIPDATA=2,1,1

CONNECT (此时进入数据透传状态)

4.7 +++

命令解释:切换数据模式到AT命令状态

命令格式:+++ (+之间间隔1秒,即+号要分开发不能连续发)

Tech-Link T&E Limited 常用AT命令手册

- 14 -

命令返回:ERROR

OK

测试结果:+++ (在数据透传状态输入)

OK

二,操作实例

1,连接后一般操作

AT

OK

测试信号强度:

AT+CSQ

+CSQ: 28,0

OK

查询模块版本:

ATI3

657e09gg.Q24PL001 1961548 103107 17:56

OK

修改串口波特率:

AT+IPR

+IPR: 115200

OK

读SIM卡状态:

AT+CPIN

+CPIN: READY

OK

2,拨打电话

拨打电话:

ATD13798335220;

OK (接听后显示)

挂机:

ATH

OK

有电话呼入:

RING

RING

摘机:

ATA

OK

挂机:

ATH

OK

3,短信息服务:

设置短信息格式:

Tech-Link T&E Limited 常用AT命令手册

- 15 -

AT+CMGF=

+CMGF: (0,1)

OK

AT+CMGF

+CMGF: 1

OK

AT+CMGF=0

OK

AT+CMGF

+CMGF: 0

OK

AT+CMGF=1

OK

发送短信息:

AT+CMGS="13798335220"

> TEST SMS (输完短信内容后按Ctrl+z发送)

+CMGS: 99

OK

设置新短信提示方式:

AT+CNMI

+CNMI: 0,1,0,0,0

OK

AT+CNMI=2,2 (设置模块收到短信后直接将短信送到串口1)

OK

AT+CNMI

+CNMI: 2,2,0,0,0

OK

用手机发短信给模块,一会超级终端则自动显示输出. 如:

+CMT: "+8613798335220",,"08/03/20,17:43:25+32"

TEST SMS TOO (收到的短信内容)

读短信:

AT+CMGR=1

+CMGR: "REC UNREAD","+8613798335220",,"08/03/20,17:46:50+32"

123456ABC

OK

显示短信清单:

AT+CMGL="ALL"

+CMGL: 1,"REC READ","+8613662626940",,"03/08/29,09:44:02+00"

123456ABC

+CMGL: 2,"REC READ","+8613902970800","DAVID","02/05/17,14:19:50+00"

66FE7ECF591A5C116B21FF0C4F6075285AE96ED17684808C80A47D278D348D6488F87684

6211FF0C

4F608F7B67D47684629A6478548C4E0D89C4521976848FD052A8FF0C7ED962115E2667659

6359635

5FEB611FFF0C7136540E4F606E106E106D887626FF0C62404EE5621189818BF4FF1A621172

314F60

FF0C99997682FF01

Tech-Link T&E Limited 常用AT命令手册

- 16 -

OK

删除指定短信:

AT+CMGD=1

OK

5,TCP/IP操作:

运行OPEN AT(TCP/IP协议)程序

AT+WOPEN=1

OK

启动TCP/IP协议栈

AT+WIPCFG=1

OK

查询TCP/IP协议栈软件版本

AT+WIPCFG=3

WIP Soft v301 on Open AT OS v313

Sep 28 2007 14:53:28 WIPlib:v3a02 WIPSoft:v2a07

OK

配置单包数据包最大长度 (最大长度为1000字节)

AT+WIPCFG=2,4,1000

OK

配置数据TIMEOUT时间 (时间为8毫秒)

AT+WIPCFG=2,12,8

OK

保存协议栈配置数据

AT+WIPCFG=4,1

OK

打开数据通道及通讯方式

AT+WIPBR=1,6

OK

设置接入点(APN)名称

AT+WIPBR=2,6,11,"CMNET"

OK

启动数据通道

AT+WIPBR=4,6,0

OK

建立客户端端口连接

AT+WIPCREATE=2,1,"166.111.8.238",23

OK

+WIPREADY: 2,1

+WIPDATA: 2,1,3

进入数据通讯模式

AT+WIPDATA=2,1,1

Tech-Link T&E Limited 常用AT命令手册

- 17 -

请输入代号:

从数据透传模式切换到AT命令模式

+++

OK

+WIPDATA: 2,1,1000

从AT命令模式返回到数据透传模式

AT+WIPDATA=2,1,1

注: 本手册供开发参考,如有更改以实际的最新AT命令指南为准,恕不另行通知.